## Slide 1: 数字逻辑与数字系统 王春露
北京邮电大学网络空间安全学院

## Slide 2
课程性质：“数字逻辑与数字系统”是计算机各专业必修的一门重要技术基础课。该课程在介绍有关数字系统基本知识、基本理论及常用数字集成电路的基础上，重点讨论数字逻辑电路分析与设计的基本方法。 从计算机的层次结构上讲，“数字逻辑”是深入了解计算机“内核”的一门最关键的基础课程。
教学目标：本课程的教学目标是使学生了解组成数字计算机和其它数字系统的各种数字电路，能熟练地运用基本知识和理论对各类电路进行分析，并能根据客观提出的设计要求用合适的集成电路芯片完成各种逻辑部件的设计。 通过本课程的学习，要求学生掌握对数字系统硬件进行分析、设计和开发的基本技能。
Notes: 是一门深入了解计算机“内核”的关键基础课程
它在数字电路设计中有广泛的用途，例如，日常生活的决策过程是组合逻辑的典型例子。电话号码的拨号和号码锁的开启过程，是时序逻辑的典型例子
1、课程性质
·是计算机各专业必修的重要的技术基础课
·介绍有关数字系统基本知识、基本理论及常用数字集成电路
·重点讨论数字逻辑电路分析与设计的基本方法
2、教学目标
·了解组成数字计算机和其它数字系统的各种数字电路
·熟练地运用基本知识和理论对各类电路进行分析
·能根据客观提出的设计要求用合适的集成电路芯片完成各种逻辑部件的设计
要求学生掌握对数字系统硬件进行分析、设计和开发的基本技能

## Slide 3
课时安排：总学时64，理论教学48学时、实验教学16学时
上课地点：周二1、2节S404，周四6、7节N208
选用教材：王春露主编，《数字逻辑》，清华大学出版社
成绩评定：平时成绩10%、作业20%、实验20%、考试成绩60%
Notes: 是一门深入了解计算机“内核”的关键基础课程
它在数字电路设计中有广泛的用途，例如，日常生活的决策过程是组合逻辑的典型例子。电话号码的拨号和号码锁的开启过程，是时序逻辑的典型例子
1、课程性质
·是计算机各专业必修的重要的技术基础课
·介绍有关数字系统基本知识、基本理论及常用数字集成电路
·重点讨论数字逻辑电路分析与设计的基本方法
2、教学目标
·了解组成数字计算机和其它数字系统的各种数字电路
·熟练地运用基本知识和理论对各类电路进行分析
·能根据客观提出的设计要求用合适的集成电路芯片完成各种逻辑部件的设计
要求学生掌握对数字系统硬件进行分析、设计和开发的基本技能

## Slide 4: 第1章 数字电路的基础知识
1.1 数字电路慨述
1.2 数制及其转换
1.3 几种常用编码
Notes: 第一章 主要介绍数字电路的基本知识，为之后的学习，打下基础

## Slide 5
0.1 数字电路慨述
1、数字量与模拟量
模拟量
数字量
取值是连续的，随时间变化而连续变化
取值是离散的，随时间变化不连续变化，而是跳跃变化
一、数字电路特点
t
V(t)
t
V(t)
高电平
低电平
上跳沿
下跳沿
Notes: 1、数字电路特点
1）模拟量：取值是连续的，随时间变化而连续变化
如右图所示，在时间轴上是连续光滑的曲线
2）数字量：取值是离散的，随时间变化不连续变化，而是跳跃变化，构成计算机的基础电子元件二极管工作在导通和截止两个状态，也说工作在开关状态，输出电压对应高电平5v和低电平0v，没有中间值。

## Slide 6
0
1
0
1
0
1
0
0V
1
0
0
1
5V
数字信号的定义
指用二进制表示的数字量信号，即信息用0,1来表示
例：1001
Notes: 、数字电路的定义
数字电路是使用数字信号，并能对数字量进行算数运算和逻辑运算的电路
它是由许多逻辑门组成的复杂电路
·数字信号：指用二进制表示对信号，用0，1表示
如图，高电平代表‘1’，低电平代表‘0’
·逻辑运算功能：对不同的输入条件，电路能做出相应的逻辑推理和判断，从而得到正确的结果

## Slide 7
使用数字信号，并能对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路。
3、数字电路的定义
逻辑运算功能：对不同的输入条件，电路能做出相应的逻辑推理和判断，从而得到正确的结果。
Notes: 2、数字电路的定义
处理数字信号的电路，数字电路中的电子器件工作在开关状态。数字电路中使用的信号是只用高低电平两种形式出现的信号。
·数字信号：指用二进制表示对信号，用0，1表示
如图，高电平代表‘1’，低电平代表‘0’
·逻辑运算功能：对不同的输入条件，电路能做出相应的逻辑推理和判断，从而得到正确的结果

## Slide 8
数字系统是一个能对数字信号进行加工、传递和存储的实体，它由实现各种功能的数字逻辑电路相互连接而成。例如，数字计算机。
3、数字系统的定义
数字系统中处理的是数字信号，当数字系统要与模拟信号发生联系时，必须经过模/数(A/D)转换和数/模(D/A)转换电路，对信号类型进行变换。
Notes: 3、数字系统的定义
数字系统是一个能对数字信号进行加工、传递和存储的实体，它由实现各种功能的数字逻辑电路相互连接而成。例如，数字计算机。
数字系统处理的是数字信号，即断续变化的电压脉冲，而模拟信号是连续变化的电磁波，所以，当数字系统与模拟系统发生联系使，要做转换。
必须经过必须经过模/数(A/D)转换和数/模(D/A)转换电路，对信号类型进行变换。

## Slide 9
二、数字电路的发展
电子管
晶体管
集成电路
小规模SSI
中规模MSI
大规模LSI
超大规模VLSI
可编程逻辑器件（PLD）
微处理器（CPU）
数字信号处理器（DSP）
70年代末，微处理器的出现，
使数字电路的性能产生了质的飞跃
Notes: 数字电路的发展
1、电子管：是在上个世纪50年代之前，也叫真空管，是利用灯丝或电路板的两极来发射电子束来控制电流，在此基础上产生了第一台通用计算机ENIAC。价格昂贵、消耗大量电力并散发出巨大热量，非常不可靠，需要大量的维护。
2、晶体管：1974年，由William Shockley领导下，John Bardeen和Walter Brattain发明了晶体管。它体积小、电阻小、没有活动部件，损耗小，并且可靠，几乎不发热。
晶体管的发明使电子电路的研究空前活跃
3、集成电路：德州仪器（Texas Instruments）的杰克基尔比（Jack Kilby）是世界上第一个向世界展示将很多这些晶体管放在单个晶圆（硅片）上的人之一。1959年，他为第一个IC或集成电路申请了专利。到了20世纪60年代，晶体管变得越来越小，我们制造复杂的IC并构建更快，更小的"计算机"。
·小规模SSI：12个门以下/片
·中规模MSI：12～99门/片
·大规模LSI：100～9999门/片
·超大规模VLSI：1万～99999门/片
微处理器的出现，使数字电路的性能发生了质的飞跃，产生了可编程逻辑器件（PLD）、微处理器（CPU）、数字信号处理器（DSP）等至今与我们的日常生活密切相关的器件

## Slide 10: 第1章 数字电路的基础知识
1.1 数字电路慨述
1.2 数制及其转换
1.3 几种常用编码

## Slide 11
11
一 进位计数制
数制是人们对数量计数的一种统计规律。日常生活中广泛使用的是十进制，而数字系统中使用的是二进制。
1.2 数制及其转换
666
6×102
6×101
6×100
如
(666)10=6×102+6×101+6×100
同一个字符6从左到右所代表的值依次为600、60、6。
即
十进制中采用了0、1、…、9共十个基本数字符号，进位规律是“逢十进一”。当用若干个数字符号并在一起表示一个数时，处在不同位置的数字符号，其值的含意不同。
1、十进制

## Slide 12
12
基数R=2的进位计数制称为二进制。二进制数中只有0和1两个基本数字符号，进位规律是“逢二进一”。二进制数的位权是2的整数次幂。
2、二进制
例如，一个二进制数1011.01可以表示成:
(1011.01)2 = 1×23+0×22+1×21+1×20+0×2-1+1×2-2
Notes: 2、二进制
基数R=2的进位计数制称为二进制。二进制数中只有0和1两个基本数字符号，进位规律是“逢二进一”。二进制数的位权是2的整数次幂。
主要应用于计算机中
示例：一个二进制代表的十进制数的计算

## Slide 13
13
二进制数的运算规则如下：
加法规则 0+0=0 0+1=1
1+0=1 1+1=0 (进位为1)
减法规则 0-0=0 1-0=1
1-1=0 0-1=1 (借位为1)
乘法规则 0×0=0 0×1=0
1×0=0 1×1=1
除法规则 0÷1=0 1÷1=1
Notes: 二进制数的运算规则
·加法规则
·减法规则
·乘法规则
·除法规则

## Slide 14
14
例如：二进制数A=11001，B=101，则A+B、A-B、A×B、A÷B的运算为
1 1 0 0 1
+ 1 0 1
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
- 1 0 1
1 0 1 0 0
1 1 0 0 1
× 1 0 1
1 1 0 0 1
0 0 0 0 0
+ 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1
1 0 1
1 0 1
-1 0 1
1 0 1
-1 0 1
0
Notes: 二进制数的运算示例

## Slide 15
15
因为二进制中只有0和1两个数字符号，可以用电子器件的两种不同状态来表示一位二进制数。例如，可以用晶体管的截止和导通表示1和0，或者用电平的高和低表示1和0等。所以，在数字系统中普遍采用二进制。
二进制的优点: 运算简单、物理实现容易、存储和传送方便、可靠。
二进制的缺点：数的位数太长且字符单调，使得书写、记忆和阅读不方便。
因此，人们在进行指令书写、程序输入和输出等工作时，通常采用八进制数和十六进制数作为二进制数的缩写。
Notes: 二进制的优点：
·运算简单：只有0和1两个数字符号
·物理实现容易：可以电子器件的两个不同状态来表示一位二进制数，例如用晶体管的截止和导通来表示0和1，也可以用电平的高和低来表示1和0
·存储和传送方便、可靠
数字系统中普遍采用二进制
二进制的缺点：数的位数太长且字符单调，使得书写、记忆和阅读不方便
因此，人们在进行指令书写、程序输入和输出工作时，通常采用八进制数和十六进制数作为二进制数的缩写
八进制数和十六进制数可以快速与二进制数相互转换，而且解决了二进制数太长，书写、记忆和阅读不方便的缺点

## Slide 16
16
3、八进制
基数R=8的进位计数制称为八进制。八进制数中有0、1、…、7共8个基本数字符号，进位规律是“逢八进一”。八进制数的位权是8的整数次幂。
基数R=16的进位计数制称为十六进制。十六进制数中有0、1、…、9、A、B、C、D、E、F共16个数字符号，其中，A～F分别表示十进制数的10～15。进位规律为“逢十六进一”。十六进制数的位权是16的整数次幂。
4、十六进制
Notes: 3、八进制
基数R=8的进位计数制称为八进制。八进制数中有0、1、…、7共8个基本数字符号，进位规律是“逢八进一”。八进制数的位权是8的整数次幂。
4、十六进制
基数R=16的进位计数制称为十六进制。十六进制数中有0、1、…、9、A、B、C、D、E、F共16个数字符号，其中，A～F分别表示十进制数的10～15。进位规律为“逢十六进一”。十六进制数的位权是16的整数次幂。

## Slide 17
17
十进制数0～15及其对应的二进制数、八进制数、十六进制数如下表所示。
十进制 二进制 八进制 十六进制
十进制 二进制 八进制 十六进制
十进制数与二、八、十六进制数对照表
0 0000 00 0
1 0001 01 1
2 0010 02 2
3 0011 03 3
4 0100 04 4
5 0101 05 5
6 0110 06 6
7 0111 07 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
Notes: 十进制与二、八、十六进制对照表

## Slide 18
18
二 进位制数的相互转换
方法：按权展开法
（一）、二进制数与十进制数之间的转换
1．二进制数转换为十进制数
将二进制数表示成按权展开式，并按十进制运算法则进行计算，所得结果即为该数对应的十进制数。 例如：（10110.101）2 =（？）10
(10110.101)2= 1×24+1×22+1×21+1×2-1+1×2-3
= 16+4+2+0.5+0.125
= (22.625)10
数制转换是指将一个数从一种进位制转换成另一种进位制。
Notes: 进制的相互转换
进制转换是指将一个数从一种进位制转换成另一种进位制
二进制数与十进制数之间的转换
1、二进制转换为十进制
方法：按权展开法
将二进制数表示成按权展开式，并按十进制运算法则进行计算，所得结果即为该数对应的十进制数。

## Slide 19
19
方法：基数乘除法
整数转换——采用“除2取余”的方法；
小数转换——采用“乘2取整”的方法。
(1) 整数转换
“除2取余”法：将十进制整数N除以2，取余数计为K0；再将所得商除以2，取余数记为K1；……。依此类推，直至商为0，取余数计为Kn-1为止。即可得到与N对应的n位二进制整数Kn-1…K1K0
2．十进制数转换为二进制数
Notes: 二进制数与十进制数之间的转换
2、十进制转换为二进制数
方法：基数乘除法
·整数转换：采用“除2取余”的方法
·小数转换：采用“乘2取整”的方法
1）整数转换
“除2取余”法：将十进制整数N除以2，取余数计为K0；再将所得商除以2，取余数记为K1；……。依此类推，直至商为0，取余数计为Kn-1为止。即可得到与N对应的n位二进制整数Kn-1…K1K0

## Slide 20
20
例如：（35）10 =（？）2
2 3 5 余数
2 1 7 ……… 1 （K0） 低位
2 8 ……… 1 （K1）
2 4 ……… 0 （K2）
2 2 ……… 0 （K3）
2 1 ……… 0 （K4）
0 ……… 1 （K5） 高位
即 (35)10=(100011)2
Notes: 二进制数与十进制数之间的转换
十进制转换为二进制数-整数转换示例
“除2取余”

## Slide 21
21
例如：（0.6875）10 =（？）2
(2) 小数转换
“乘2取整”法：将十进制小数 N 乘以2，取积的整数记为K–1；再将积的小数乘以2，取整数记为K–2；……。依此类推，直至其小数为0或达到规定精度要求，取整数记作K–m为止。即可得到与 N 对应的m位二进制小数0.K-1K-2…K-m 。
高位 1(K-1)…… 1.3 7 5 0
0(K-2)…… 0.7 5 0 0
1(K-3)…… 1.5 0 0 0
0.6 8 7 5
整数部分 × 2
× 2
低位 1(K-4)…… 1.0 0 0 0
× 2
× 2
即:
(0.6875)10=(0.1011)2
Notes: 二进制数与十进制数之间的转换
2、十进制转换为二进制数
2）小数转换
“乘2取整”法：将十进制小数 N 乘以2，取积的整数记为K–1；
再将积的小数乘以2，取整数记为K–2；……。依此类推，直至其小数为0或达到规定精度要求，取整数记作K–m为止。
即可得到与 N 对应的m位二进制小数0.K-1K-2…K-m 。
小数转换示例

## Slide 22
22
注意：当十进制小数不能用有限位二进制小数精确表示时，可根据精度要求，求出相应的二进制位数近似地表示。一般当要求二进制数取m位小数时，可求出m+1位，然后对最低位作0舍1入处理。
即 (0.323)10=(0.0101)2
例如：（0.323）10 =（？）2 (保留4位小数)。
1.2 9 2
0.6 4 6
0.3 2 3
× 2
× 2
0.5 8 4
1.1 6 8
× 2
× 2
0.3 3 6
× 2
高位
低位
Notes: 二进制数与十进制数之间的转换
注意：当十进制小数不能用有限位二进制小数精确表示时，可根据精度要求，求出相应的二进制位数近似地表示。一般当要求二进制数取m位小数时，可求出m+1位，然后对最低位作0舍1入处理。
示例

## Slide 23
23
2 1 2 …… 1
2 2 5
2 6 …… 0
2 3 …… 0
2 1 …… 1
0 1
1.2 5 0
0.6 2 5
× 2
0.5 0 0
× 2
1.0 0 0
× 2
即 (25.625)10=(11001.101)2
若一个十进制数既包含整数部分，又包含小数部分，则需将整数部分和小数部分分别转换，然后用小数点将两部分结果连到一起。
例如，（25.625）10 =（？）2
Notes: 二进制数与十进制数之间的转换
若一个十进制数既包含整数部分，又包含小数部分，则需将整数部分和小数部分分别转换，然后用小数点将两部分结果连到一起。
示例

## Slide 24
24
（二）、二进制数与八进制数、十六进制数之间的转换
由于八进制的基本数字符号0～7正好和3位二进制数的取值000～111对应。所以，二进制数与八进制数之间的转换可以按位进行。
1．二进制数与八进制数之间的转换
二进制数转换成八进制数：以小数点为界，分别往高、往低每3位为一组，最后不足3位时用0补充，然后写出每组对应的八进制字符，即为相应八进制数。
例如：（11100101.01）2 = （？）8
011 100 101 . 010
3 4 5 . 2
即 (11100101.01)2=(345.2)8
Notes: 二进制与八进制、十六进制的转换
1、二进制数与八进制数之间的转换
二进制数与八进制数之间按位进行转换：因为八进制的基本数字符号0～7正好和3位二进制数的取值000～111对应。
·二进制数转换成八进制数：
以小数点为界，分别往高、往低每3位为一组，最后不足3位时用0补充，然后写出每组对应的八进制字符，即为相应八进制数。
示例

## Slide 25
25
5 6 . 7
101 110 .111
即： (56.7)8 = (101110.111)2
例如：（56.7）8 = （？）2
八进制数转换成二进制数时，只需将每位八进制数用3位二进制数表示,小数点位置保持不变。
Notes: 二进制与八进制、十六进制的转换
1、二进制数与八进制数之间的转换
·八进制数转换为二进制
八进制数转换成二进制数时，只需将每位八进制数用3位二进制数表示,小数点位置保持不变。
示例：

## Slide 26
26
二进制数与十六进制数之间的转换同样可以按位进行，只不过是4位二进制数对应1位十六进制数，即4位二进制数的取值0000～1111分别对应十六进制字符0～F。
2．二进制数与十六进制数之间的转换
二进制数转换成十六进制数：以小数点为界，分别往高、往低每4位为一组，最后不足4位时用0补充，然后写出每组对应的十六进制字符即可。
例如：（101110.011）2 = （？）16
即:
(101110.011)2 = (2E.6)１６
0010 1110 . 0110
2 E . 6
Notes: 二进制与八进制、十六进制的转换
2、二进制数与十六进制数之间的转换
与二进制数与八进制数之间的转换类似
二进制数与十六进制数之间的转换同样可以按位进行，只不过是4位二进制数对应1位十六进制数，即4位二进制数的取值0000～1111分别对应十六进制字符0～F。
·二进制数转换为十六进制数
以小数点为界，分别往高、往低每4位为一组，最后不足4位时用0补充，然后写出每组对应的十六进制字符即可。
示例

## Slide 27
27
十六进制数转换成二进制数时，只需将每位十六进制数用4位二进制数表示，小数点位置保持不变。
例如：（5A.B）16 = （？）2
即： (5A.B)１６=(1011010.1011)2
5 A . B
0101 1010 .1011
Notes: 二进制与八进制、十六进制的转换
2、二进制数与十六进制数之间的转换
·十六进制数转换为二进制数
只需将每位十六进制数用4位二进制数表示，小数点位置保持不变。
示例

## Slide 28: 第1章 数字电路的基础知识
1.1 数字电路慨述
1.2 数制及其转换
1.3 几种常用编码
Notes: 常用的编码
在数字系统中，除了用二进制数码表示数据外，还采用二进制数码编码的形式表示其它的信息，如0～9十进制数的十个数字、字符、汉子、声音、图片等，
这些信息只有通过二进制编码才能被数字系统处理。

## Slide 29
29
1.3 几种常用的编码
一 十进制数的二进制编码（BCD码）
用4位二进制代码对十进制数字符号进行编码，简称为二–十进制代码，或称BCD(Binary Coded Decimal)码。
根据代码中每一位是否有固定的权，通常将BCD码分为有权码和无权码两种类型。
BCD码既有二进制的形式，又有十进制的特点。常用的BCD码有8421码、2421码和余3码。

## Slide 30
1、8421码
（1）它是一种有权代码，权值分别为8、4、2、1
（2）编码简单直观：例：9 1 3. 5 4
1001 0001 0011，0101 0100
用BCD码，可以将十进制数的每一位转换成相等的二进制数，而不是将整个十进制数转换成二进制数。
例：202=11001010 而202的BCD码是001000000010

## Slide 31
2、2421码
（1）它是一种有权代码，权值分别为2、4、2、1
（2）编码方案不是唯一的。

## Slide 32
3、余3码
（1）每一个余3码所表示的二进制数要比它所对应的十进制数多3，即余3码是由8421码加3产生的。
（2）余3码是一种无权代码。

## Slide 33
1.格雷(Gray)码
（1）任意相邻的两个字码之间，仅有一位二进制数码不同，其余各位数码均相同。因此，可以减少代码变换过程中产生的错误。
（2）它是一种无权代码，。
2.余3循环码
二、可靠性编码

## Slide 34
34
三 字符编码
数字系统中处理的数据除了数字之外，还有字母、运算符号、标点符号以及其他特殊符号,人们将这些符号统称为字符。所有字符在数字系统中必须用二进制编码表示，通常将其称为字符编码。
最常用的字符编码是美国信息交换标准码，简称ASCII码(American Standard Code for Information Interchange)。
ASCII码用7位二进制码表示128种字符，由于数字系统中实际是用一个字节表示一个字符，所以使用ASCII码时，通常在最左边增加一位奇偶检验位。
编码规则如后面表中所示。

## Slide 35
35
000 001 010 011 100 101 110 111
NUL DEL SP 0 @ P 、 p
SOH DC1 ! 1 A Q a q
STX DC2 " 2 B R b r
ETX DC3 # 3 C S c s
EOT DC4 $ 4 D T d t
ENQ NAK % 5 E U e u
ACK SYN & 6 F V f v
BEL ETB , 7 G W g w
BS CAN ( 8 H X h x
HT EM ) 9 I Y i y
LF SUB * ： J Z j z
VT ESC + ； K ［ k {
FF FS ， < L ＼ l |
CR GS - = M ］ m }
SO RS . > N ∧ n ～
SI US / ? O － o DEL
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
高3位代码(a7a6a5)
低4位代码 (a4a3a2a1)
7 位ASCII码编码表(一)
Notes: 字符编码
ASCII码编码表

## Slide 36
36
注：
NUL 空白 SOH 序始 STX 文始 ETX 文终
EOT 送毕 ENQ 询问 ACK 承认 BEL 告警
BS 退格 HT 横表 LF 换行 VT 纵表
FF 换页 CR 回车 SO 移出 SI 移入
DEL 转义 DC1 机控1 DC2 机控2 DC3 机控3
DC4 机控4 NAK 否认 SYN 同步 ETB 组终
CAN 作废 EM 载终 SUB 取代 ESC 扩展
FS 卷隙 GS 群隙 RS 录隙 US 元隙
SP 间隔 DEL 抹掉
Notes: 字符编码
ASCII码编码表
对简称的解释

## Slide 37
第1章结束
谢谢